## Slide 1: Regras Versão Janeiro de 2014
Apresentação da proposta de alteração das regras de comercialização versão janeiro de 2014 – AP 124/13

## Slide 2: AGENDA
BLOCO 1
1) Sazonalização de garantia física para fins de alocação do MRE e de lastro de energia
2) Aprimoramento do cálculo do desconto aplicado à TUSD/TUST
3) Lastro para o 1º ano de operação comercial de usinas sem garantia física
4) Energia de teste de autoprodutores alocada para a compensação do consumo próprio
5) Inclusão do Comercializador Varejista nas Regras de Comercialização
6) Consideração da contratação de energia de reserva no rateio de votos
7) Novo critério de rateio de inadimplência para agentes desligados
8) Demais alterações

## Slide 3: AGENDA
BLOCO 2
8) Usinas Nucleares Angra I e II – CCENs
1) Rateio das Exposições Financeiras – Usinas Comprometidas CCGFs
2) Limite de repasse do custo de sobrecontratação – CCGFs e CCENs
3) Percentual de destinação da Geração – Eólicas e Biomassa
4) Devolução da Garantia Física realocada – Eólicas e Biomassa
5) Alocação da geração associada à inflexibilidade nos CCEAR-D - UTE
6) Parcela Variável referente à condição de constrained-off
7) Ajuste do preço de ressarcimento – Geração abaixo da inflexibilidade
9) 12º Leilão de Energia Nova - LEN

## Slide 4: AGENDA
BLOCO 1
1) Sazonalização de garantia física para fins de alocação do MRE e de lastro de energia
2) Aprimoramento do cálculo do desconto aplicado à TUSD/TUST
3) Lastro para o 1º ano de operação comercial de usinas sem garantia física
4) Energia de teste de autoprodutores alocada para a compensação do consumo próprio
5) Inclusão do Comercializador Varejista nas Regras de Comercialização
6) Consideração da contratação de energia de reserva no rateio de votos
7) Novo critério de rateio de inadimplência para agentes desligados
8) Demais alterações

## Slide 5: Sazonalização de garantia física para fins de alocação do MRE e de lastro de energia
Motivador :
REN 584/2013 – 29/10/2013
Alteração:
  Dois tipos de sazonalização de garantia física:
    Para fins alocação de energia do MRE
    Para fins recurso de lastro para venda
  Usinas que não podem sazonalizar garantia física livremente:
    Para fins do MRE: seguem perfil de sazonalização dos agentes que sazonalizaram a garantia física
    Para fins de lastro: flat
Agentes Impactados:
Agentes de geração que participam do MRE

## Slide 6: Sazonalização de garantia física para fins de alocação do MRE e de lastro de energia
Garantia Física para fins do MRE
Alocações do MRE
Geração
Efeitos da Sazonalização no MRE
Exposição ao MCP
Contratos de Venda
Efeitos da Sazonalização para fins de lastro
Exposição de Lastro de Energia
(∑ últimos 12 meses)
Exposição Financeira
(MCP)
Insuficiência de Lastro
(Penalidade)
Contratos de Venda
Comparativo entre os efeitos da garantia física utilizada para fins de MRE e de lastro de energia:
Garantia Física para fins do Lastro

## Slide 7: Sazonalização de garantia física para fins de alocação do MRE e de lastro de energia
Os agentes de geração que podem sazonalizar Garantia Física poderão efetuar separadamente a sazonalização da garantia física para fins de lastro e para fins de alocação no MRE
  demais usinas que assim optarem ou que não se manifestarem
  Para fins do MRE: seguem perfil de sazonalização dos agentes que sazonalizaram a garantia física:
    Itaipu;
    usinas cotistas de que trata a Lei 12.783/2013;
    usinas em fase de motorização;
    usinas com final de concessão durante o ano de referência
Os agentes de geração que não podem sazonalizar Garantia Física:

## Slide 8: Sazonalização de garantia física para fins de alocação do MRE e de lastro de energia
Os agentes de geração que podem sazonalizar Garantia Física poderão efetuar separadamente a sazonalização da garantia física para fins de lastro e para fins de alocação no MRE
  demais usinas que assim optarem ou que não se manifestarem
  Para fins de Lastro: flat
    Itaipu;
    usinas cotistas de que trata a Lei 12.783/2013;
    PROINFA;
    Angra 1 e Angra 2;
    usinas em fase de motorização;
    usinas com final de concessão durante o ano de referência
Os agentes de geração que não podem sazonalizar Garantia Física:

## Slide 9: Sazonalização de garantia física para fins de alocação do MRE e de lastro de energia
Observações:
Sazonalização de garantia física para fins de alocação do MRE
Para as usinas que ingressarem no MRE durante o ano civil, a sazonalização para fins do MRE é realizada conforme perfil do fator de sazonalização do período remanescente
Para as usinas que tiverem sua garantia física revista, a variação da garantia física será sazonalizada, para fins do MRE, conforme perfil do fator de sazonalização do período remanescente

## Slide 10: Sazonalização de garantia física para fins de alocação do MRE e de lastro de energia
Observações:
Sazonalização de garantia física para recurso de lastro
Limite mínimo de sazonalização: quantidade mensal do compromisso contratual com os contratos do ambiente regulado (CCEARs e CERs):
Aplicáveis às usinas:
  comprometidas com CCEARs por disponibilidade
  incentivadas comprometidas com CCEARs
  comprometidas com CERs

## Slide 11: AGENDA
BLOCO 1
1) Sazonalização de garantia física para fins de alocação do MRE e de lastro de energia
2) Aprimoramento do cálculo do desconto aplicado à TUSD/TUST
3) Lastro para o 1º ano de operação comercial de usinas sem garantia física
4) Energia de teste de autoprodutores alocada para a compensação do consumo próprio
5) Inclusão do Comercializador Varejista nas Regras de Comercialização
6) Consideração da contratação de energia de reserva no rateio de votos
7) Novo critério de rateio de inadimplência para agentes desligados
8) Demais alterações

## Slide 12: Aprimoramento do cálculo do desconto aplicado à TUSD/TUST
Aprimoramento do cálculo do desconto aplicado à TUSD/TUST:
  Retirada da garantia física com desconto associado zerado no cálculo do desconto resultante da usina
  Retirada do ambiente regulado da matriz de desconto
  Utilização de saldos mensais de energia incentivada decorrentes das sobras de recursos incentivados
    Armazenamento apenas do saldo com desconto “limpo” associado ao perfil de venda
Agentes Impactados:
Agentes que comercializam energia incentivada

## Slide 13: Aprimoramento do cálculo do desconto aplicado à TUSD/TUST
Aprimoramento do cálculo do desconto aplicado à TUSD/TUST:
  Retirada da garantia física com desconto associado zerado no cálculo do desconto resultante da usina
  Retirada do ambiente regulado da matriz de desconto
  Utilização de saldos mensais de energia incentivada decorrentes das sobras de recursos incentivados
    Armazenamento apenas do saldo com desconto “limpo” associado ao perfil de venda

## Slide 14: Retirada da garantia física com desconto associado zerado no cálculo do desconto resultante da usina
Contexto - Motivador:
Regra de Comercialização vigente:
  O desconto associado à garantia física de uma usina que ultrapassou o limite de potência injetada de 30 MW é zerado
  A garantia física com desconto associado zerado entra como recurso na apuração de desconto
    Consequência:
      Mesmo com a recomposição de energia incentivada para honrar a venda, o desconto é degradado
Alteração:
  Retirada da garantia física com desconto associado zerado no cálculo do desconto resultante da usina

## Slide 15: Retirada da garantia física com desconto associado zerado no cálculo do desconto resultante da usina
G1
GF=10 (50%)
CCEAL (Compra) =10 (50%)
CCEAL (Venda) =10 (?%)
Situação vigente
Proposta
GF
CCEAL (Compra)
CCEAL (Compra)
GF
CCEAL (Compra)
CCEAL (Compra)

## Slide 16: Aprimoramento do cálculo do desconto aplicado à TUSD/TUST
Aprimoramento do cálculo do desconto aplicado à TUSD/TUST:
  Retirada da garantia física com desconto associado zerado no cálculo do desconto resultante da usina
  Retirada do ambiente regulado da matriz de desconto
  Utilização de saldos mensais de energia incentivada decorrentes das sobras de recursos incentivados
    Armazenamento apenas do saldo com desconto “limpo” associado ao perfil de venda

## Slide 17: Retirada do ambiente regulado da matriz de desconto
Contexto - Motivador:
Regra de Comercialização vigente:
  Considera toda garantia física da usina incentivada como recurso disponível para venda de energia incentivada
  Considera todo contrato da usina incentivada como requisito de energia para o cálculo do desconto resultante
    Consequência:
      Mesmo comprometida 100% com o ambiente regulado, a usina consegue repassar desconto para o Ambiente Livre
Alteração:
  Desconsiderar a garantia física comprometida com CCEARs e o CCEAR de venda no processamento da matriz de desconto

## Slide 18: Retirada do ambiente regulado da matriz de desconto
Situação vigente
G1
GF=10 (50%)
CCEAL (Compra)= 5 (0%)
CCEAR=10
CCEAL (Venda)=5 (?%)
Proposta
G1
GF=10 (50%)
CCEAL (Compra)= 5 (0%)
CCEAR=10
CCEAL (Venda) =5 (?%)
Cálculo do Desconto:
GF
Σ Contratos de Venda (CCEAR e CCEAL)
CCEAL (Compra)
Cálculo do Desconto:
GF
CCEAR
CCEAL (Compra)
CCEAL (Venda)

## Slide 19: Aprimoramento do cálculo do desconto aplicado à TUSD/TUST
Aprimoramento do cálculo do desconto aplicado à TUSD/TUST:
  Retirada da garantia física com desconto associado zerado no cálculo do desconto resultante da usina
  Retirada do ambiente regulado da matriz de desconto
  Utilização de saldos mensais de energia incentivada decorrentes das sobras de recursos incentivados
    Armazenamento apenas do saldo com desconto “limpo” associado ao perfil de venda

## Slide 20: Utilização de saldos mensais de energia incentivada decorrentes das sobras de recursos incentivados
Contexto - Motivador:
Regra de Comercialização vigente:
  Diferença da metodologia de cálculo:
    Penalidade por Insuficiência de Lastro:
      Considera recursos e requisitos de 12 meses anteriores ao mês de contabilização.
    Repasse do Desconto TUSD/TUST:
      Considera recursos e requisitos apenas do mês de contabilização.
  Consequência:
    Há lastro para venda no horizonte de apuração da penalidade
    O desconto TUSD/TUST associado a este lastro não é repassado

## Slide 21: Utilização de saldos mensais de energia incentivada decorrentes das sobras de recursos incentivados
Contexto - Motivador: Regra de Comercialização atual
Compra: 20 MWh de Energia Incentivada durante 6 meses = 120 Recurso
Venda: 10 MWh de Energia Incentivada durante 12 meses = 120 Requisito
Chart: 
| jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez
Recurso | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Requisito | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10
Perda de Desconto
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

## Slide 22: Utilização de saldos mensais de energia incentivada decorrentes das sobras de recursos incentivados
Alteração:
NT nº 92/2010 – SEM/ANEEL:
  Utilização de saldos mensais de energia incentivada decorrentes das sobras de recursos incentivados :
    Possibilita a utilização dos saldos mensais desde que haja déficit de recurso incentivado no mês de apuração.
    Prioritariamente, utiliza-se o saldo mensal dos meses mais antigos, limitado a um horizonte de 11 meses

## Slide 23: Utilização de saldos mensais de energia incentivada decorrentes das sobras de recursos incentivados
Chart: 
| m-12 | m-11 | m-10 | m-9 | m-8 | m-7 | m-6 | m-5 | m-4 | m-3 | m-2 | m-1 | m
Recurso | 50
Requisito | -30
Saldo | 20
Compra: 50 MWh, com um desconto associado de 50%
Venda: 30 MWh
1º Mês
50%

## Slide 24: Utilização de saldos mensais de energia incentivada decorrentes das sobras de recursos incentivados
Chart: 
| m-12 | m-11 | m-10 | m-9 | m-8 | m-7 | m-6 | m-5 | m-4 | m-3 | m-2 | m-1 | m
Recurso | 50
Requisito | -30
Saldo | 20
1º Mês
50%
Compra: 50 MWh, com um desconto associado de 50%
Venda: 30 MWh, com um desconto associado de 50%
Saldo (1º mês): 20 MWh

## Slide 25: Utilização de saldos mensais de energia incentivada decorrentes das sobras de recursos incentivados
Chart: 
| m-12 | m-11 | m-10 | m-9 | m-8 | m-7 | m-6 | m-5 | m-4 | m-3 | m-2 | m-1 | m
Recurso | 50
Requisito | -30
Saldo | 20
1º Mês
50%
Compra: 50 MWh, com um desconto associado de 50%
Venda: 30 MWh, com um desconto associado de 50%
Saldo (1º mês): 20 MWh, com um desconto associado de 50%

## Slide 26: Utilização de saldos mensais de energia incentivada decorrentes das sobras de recursos incentivados
Chart: 
| m-12 | m-11 | m-10 | m-9 | m-8 | m-7 | m-6 | m-5 | m-4 | m-3 | m-2 | m-1 | m
Recurso | 50 | 50
Requisito | -30 | -15
Saldo | 20 | 35
2º Mês
50%
50%
Compra: 50 MWh, com um desconto associado de 50%
Venda: 15 MWh
Saldo (1º mês): 20 MWh, com um desconto associado de 50%

## Slide 27: Utilização de saldos mensais de energia incentivada decorrentes das sobras de recursos incentivados
Chart: 
| m-12 | m-11 | m-10 | m-9 | m-8 | m-7 | m-6 | m-5 | m-4 | m-3 | m-2 | m-1 | m
Recurso | 50 | 50
Requisito | -30 | -15
Saldo | 20 | 35
2º Mês
50%
50%
35
Compra: 50 MWh, com um desconto associado de 50%
Venda: 15 MWh, com um desconto associado de 50%
Saldo (2º mês): 35 MWh
Saldo (1º mês): 20 MWh, com um desconto associado de 50%

## Slide 28: Utilização de saldos mensais de energia incentivada decorrentes das sobras de recursos incentivados
Chart: 
| m-12 | m-11 | m-10 | m-9 | m-8 | m-7 | m-6 | m-5 | m-4 | m-3 | m-2 | m-1 | m
Recurso | 50 | 50
Requisito | -30 | -15
Saldo | 20 | 35
2º Mês
50%
50%
Compra: 50 MWh, com um desconto associado de 50%
Venda: 15 MWh, com um desconto associado de 50%
Saldo (2º mês): 35 MWh, com um desconto associado de 50%
Saldo (1º mês): 20 MWh, com um desconto associado de 50%

## Slide 29: Utilização de saldos mensais de energia incentivada decorrentes das sobras de recursos incentivados
Chart: 
| m-12 | m-11 | m-10 | m-9 | m-8 | m-7 | m-6 | m-5 | m-4 | m-3 | m-2 | m-1 | m
Recurso | 50 | 50 | 0
Requisito | -30 | -15 | -15
Saldo | 20 | 35 | 0
Saldo Utilizado | 15 | 15
3º Mês
50%
50%
Compra: 0 MWh
Venda: 15 MWh
Saldo (2º mês): 35 MWh, com um desconto associado de 50%
Saldo (1º mês): 20 MWh, com um desconto associado de 50%

## Slide 30: Utilização de saldos mensais de energia incentivada decorrentes das sobras de recursos incentivados
Chart: 
| m-12 | m-11 | m-10 | m-9 | m-8 | m-7 | m-6 | m-5 | m-4 | m-3 | m-2 | m-1 | m
Recurso | 50 | 50 | 0
Requisito | -30 | -15 | -15
Saldo | 20 | 35 | 0
Saldo Utilizado | 15 | 15
3º Mês
50%
50%
15
Compra: 0 MWh
Venda: 15 MWh
Saldo (2º mês): 35 MWh, com um desconto associado de 50%
Saldo (1º mês): 20 MWh, com um desconto associado de 50%

## Slide 31: Utilização de saldos mensais de energia incentivada decorrentes das sobras de recursos incentivados
Chart: 
| m-12 | m-11 | m-10 | m-9 | m-8 | m-7 | m-6 | m-5 | m-4 | m-3 | m-2 | m-1 | m
Recurso | 50 | 50 | 0
Requisito | -30 | -15 | -15
Saldo | 5 | 35 | 0
Saldo Utilizado | 15 | 15
3º Mês
50%
50%
50%
Compra: 0 MWh
Venda: 15 MWh, com um desconto associado de 50%
Saldo (2º mês): 35 MWh, com um desconto associado de 50%
Saldo (1º mês): 5 MWh, com um desconto associado de 50%

## Slide 32: Utilização de saldos mensais de energia incentivada decorrentes das sobras de recursos incentivados
Chart: 
| m-12 | m-11 | m-10 | m-9 | m-8 | m-7 | m-6 | m-5 | m-4 | m-3 | m-2 | m-1 | m
Recurso | 0 | 50 | 50 | 0
Requisito | -15 | -15 | -30 | -10
Saldo | 5 | 35 | 0 | 0
4º Mês
50%
50%
Compra: 0 MWh
Venda: 10 MWh
Saldo (2º mês): 35 MWh, com um desconto associado de 50%
Saldo (1º mês): 5 MWh, com um desconto associado de 50%

## Slide 33: Utilização de saldos mensais de energia incentivada decorrentes das sobras de recursos incentivados
Chart: 
| m-12 | m-11 | m-10 | m-9 | m-8 | m-7 | m-6 | m-5 | m-4 | m-3 | m-2 | m-1 | m
Recurso | 0 | 50 | 50 | 0
Requisito | -15 | -15 | -30 | -10
Saldo | 5 | 35 | 0 | 0
Saldo Utilizado | 5 | 5 | 10
4º Mês
50%
50%
Compra: 0 MWh
Venda: 10 MWh, com um desconto associado de 50%
Saldo (2º mês): 30 MWh, com um desconto associado de 50%
Saldo (1º mês): 0 MWh

## Slide 34: Utilização de saldos mensais de energia incentivada decorrentes das sobras de recursos incentivados
Chart: 
| m-12 | m-11 | m-10 | m-9 | m-8 | m-7 | m-6 | m-5 | m-4 | m-3 | m-2 | m-1 | m
Recurso | 0 | 50 | 50 | 0
Requisito | -15 | -15 | -30 | -10
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
Saldo Utilizado | 5 | 5 | 10
4º Mês
50%
50%
Compra: 0 MWh
Venda: 10 MWh, com um desconto associado de 50%
Saldo (2º mês): 30 MWh, com um desconto associado de 50%
Saldo (1º mês): 0 MWh, com um desconto associado de 50%

## Slide 35: Utilização de saldos mensais de energia incentivada decorrentes das sobras de recursos incentivados
Chart: 
| m-12 | m-11 | m-10 | m-9 | m-8 | m-7 | m-6 | m-5 | m-4 | m-3 | m-2 | m-1 | m
Recurso | 0 | 0 | 50 | 50 | 10
Requisito | -10 | -15 | -15 | -30 | -5
Saldo | 0 | 30 | 0 | 0 | 5
5º Mês
50%
50%
Compra: 10 MWh, com um desconto associado de 50%
Venda: 5 MWh
Saldo (2º mês): 30 MWh, com um desconto associado de 50%

## Slide 36: Utilização de saldos mensais de energia incentivada decorrentes das sobras de recursos incentivados
Chart: 
| m-12 | m-11 | m-10 | m-9 | m-8 | m-7 | m-6 | m-5 | m-4 | m-3 | m-2 | m-1 | m
Recurso | 0 | 0 | 50 | 50 | 10
Requisito | -10 | -15 | -15 | -30 | -5
Saldo | 0 | 30 | 0 | 0 | 5
5º Mês
50%
50%
Compra: 10 MWh, com um desconto associado de 50%
Venda: 5 MWh, com um desconto associado de 50%
Saldo (2º mês): 30 MWh, com um desconto associado de 50%
Saldo (5º mês): 5 MWh, com um desconto associado de 50%

## Slide 37: Utilização de saldos mensais de energia incentivada decorrentes das sobras de recursos incentivados
Chart: 
| m-12 | m-11 | m-10 | m-9 | m-8 | m-7 | m-6 | m-5 | m-4 | m-3 | m-2 | m-1 | m
Recurso | 50 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0
Requisito | -15 | -10 | -5 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -30
Saldo | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Saldo Utilizado | 5 | 5
50%
50%
Compra: 0 MWh
Venda: 30 MWh
Saldo (2º mês): 30 MWh, com um desconto associado de 50% (Expirado)
Saldo (5º mês): 5 MWh, com um desconto associado de 50%
13º Mês

## Slide 38: Utilização de saldos mensais de energia incentivada decorrentes das sobras de recursos incentivados
Chart: 
| m-12 | m-11 | m-10 | m-9 | m-8 | m-7 | m-6 | m-5 | m-4 | m-3 | m-2 | m-1 | m
Recurso | 50 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0
Requisito | -15 | -10 | -5 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -30
Saldo | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Saldo Utilizado | 5 | 5
50%
50%
Compra: 0 MWh
Venda: 30 MWh
Saldo (2º mês): 30 MWh, com um desconto associado de 50% (Expirado)
Saldo (5º mês): 5 MWh, com um desconto associado de 50%
13º Mês

## Slide 39: Utilização de saldos mensais de energia incentivada decorrentes das sobras de recursos incentivados
Chart: 
| m-12 | m-11 | m-10 | m-9 | m-8 | m-7 | m-6 | m-5 | m-4 | m-3 | m-2 | m-1 | m
Recurso | 50 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0
Requisito | -15 | -10 | -5 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -30
Saldo | 30 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Saldo Utilizado | 5 | 5
Desconto =
(5 x 50%) = 8,33%
30
50%
Compra: 0 MWh
Venda: 30 MWh, com um desconto associado de 8,33%
Saldo (2º mês): 30 MWh, com um desconto associado de 50% (Expirado)
Saldo (5º mês): 0 MWh

## Slide 40: Aprimoramento do cálculo do desconto aplicado à TUSD/TUST
Aprimoramento do cálculo do desconto aplicado à TUSD/TUST:
  Retirada da garantia física com desconto associado zerado no cálculo do desconto resultante da usina
  Retirada do ambiente regulado da matriz de desconto
  Criação de saldos mensais através das sobras de recursos incentivados
    Armazenamento apenas do saldo com desconto “limpo” associado ao perfil de venda

## Slide 41: Armazenamento apenas do saldo com desconto “limpo” associado ao perfil de venda
Contexto - Motivador:
Degradação do Desconto:
  Venda de energia Incentivada lastreada por energia convencional
  Ultrapassagem do limite de potência injetada
  Venda sem recurso suficiente de lastro para venda
Consequência:
  Ressarcimentos bilaterais

## Slide 42: Armazenamento apenas do saldo com desconto “limpo” associado ao perfil de venda
Alteração:
Armazenamento do saldo proporcional, sem desconto degradado:
  Armazenar apenas saldo “limpo” associado ao perfil de venda (50%, 80% e 100%)
100 MWh*40% = “X” * 50%
“X” = 80 MWh
Saldo * Desconto Degradado = Saldo “limpo” *Desconto original
Perfil do agente “I5”
Contrato de compra = 100 MWh, com desconto repassado de 40%
Não foi realizada venda
EXEMPLO:
Resultado:
Quantidade de saldo perfil “I5” = 80 MWh
Desconto associado perfil “I5”= 50%
Quantidade de saldo perfil “I0” = 100 – 80 = 20

## Slide 43: Armazenamento apenas do saldo com desconto “limpo” associado ao perfil de venda
Perfil “I5”
40%
Lastro especial = 100
Perfil “I5”
Lastro “I5” = 80
50%
0%
+
Lastro especial = 100
Perfil “I0”
Lastro “I0” = 20
=

## Slide 44: Armazenamento apenas do saldo com desconto “limpo” associado ao perfil de venda
Alteração - Benefícios:
Atenuar impactos:
  Ressarcimentos bilaterais em função da degradação do desconto
Flexibilidade comercial:
  Possibilidade de venda da garantia física real
A quem se aplica?
  Perfis de agente vendedores com percentual de desconto específico (50%, 80% e 100%)
  Apenas na constituição de saldos de energia incentivada

## Slide 45: AGENDA
BLOCO 1
1) Sazonalização de garantia física para fins de alocação do MRE e de lastro de energia
2) Aprimoramento do cálculo do desconto aplicado à TUSD/TUST
3) Lastro para o 1º ano de operação comercial de usinas sem garantia física
4) Energia de teste de autoprodutores alocada para a compensação do consumo próprio
5) Inclusão do Comercializador Varejista nas Regras de Comercialização
6) Consideração da contratação de energia de reserva no rateio de votos
7) Novo critério de rateio de inadimplência para agentes desligados
8) Demais alterações

## Slide 46: Lastro para o 1º ano de operação comercial de usinas sem garantia física
Contexto - Motivador:
Regra de Comercialização vigente:
  Usinas que não possuem garantia física definida pelo MME:
    A geração é considerada como recurso de lastro para venda
Alteração:
  Usinas que não tenham garantia física definida, durante o primeiro ano de operação comercial da usina, poderão declarar lastro para venda de forma flat, limitado à potência instalada da usina
Nov
Dez
Mai
Jun
Jan
Fev
Mar
Abr
Set
Out
Jul
Ago
Contrato de Venda
  Consequência:
Primeiro ano de operação comercial de Usinas que não tenham garantia física definida:
Geração
Penalidade por Insuficiência de lastro

## Slide 47: Lastro para o 1º ano de operação comercial de usinas sem garantia física
Sobre a declaração de lastro para venda:
  Quem pode declarar?
    Usinas novas que ainda não iniciaram a operação comercial e não possuam garantia física estabelecida em ato legal
  Qual a vigência da declaração?
    Exclusivamente para os 12 primeiros meses de operação comercial do empreendimento, contados a partir do mês de operação comercial da 1ª unidade geradora
Sobre a quantidade declarada de lastro para venda :
    Limitada à potência total da usina com sazonalização flat.
Sobre a verificação da quantidade declarada:
    A partir do 13º mês de operação comercial da 1ª unidade geradora, o histórico de recurso de lastro passa a ser o montante gerado da usina
    Proposta CCEE: Não considerar o lastro de venda declarado como recurso para o cálculo do desconto da TUSD/TUST. Considerar como recurso a própria geração da usina.

## Slide 48: AGENDA
BLOCO 1
1) Sazonalização de garantia física para fins de alocação do MRE e de lastro de energia
2) Aprimoramento do cálculo do desconto aplicado à TUSD/TUST
3) Lastro para o 1º ano de operação comercial de usinas sem garantia física
4) Energia de teste de autoprodutores alocada para a compensação do consumo próprio
5) Inclusão do Comercializador Varejista nas Regras de Comercialização
6) Consideração da contratação de energia de reserva no rateio de votos
7) Novo critério de rateio de inadimplência para agentes desligados
8) Demais alterações

## Slide 49: Energia de teste de autoprodutores alocada para a compensação do consumo próprio
Motivador:
AP 61/2012 – NT nº103/2013 – 19/07/2013
REN 583/2013 – 22/10/2013
Alteração:
  Geração de Teste pode ser considerada para compensar o consumo próprio do agente
  Necessidade de cobertura de lastro do consumo líquido (Consumo – Geração de Teste)
Contexto:
Regra de Comercialização vigente:
  Geração de Teste não gera recurso de lastro de energia, porém é contabilizada no MCP
  Consumo é requisito de lastro e é contabilizado no MCP

## Slide 50: AGENDA
BLOCO 1
1) Sazonalização de garantia física para fins de alocação do MRE e de lastro de energia
2) Aprimoramento do cálculo do desconto aplicado à TUSD/TUST
3) Lastro para o 1º ano de operação comercial de usinas sem garantia física
4) Energia de teste de autoprodutores alocada para a compensação do consumo próprio
5) Inclusão do Comercializador Varejista nas Regras de Comercialização
6) Consideração da contratação de energia de reserva no rateio de votos
7) Novo critério de rateio de inadimplência para agentes desligados
8) Demais alterações

## Slide 51: Inclusão do Comercializador Varejista nas Regras de Comercialização
Motivador:
REN 570/2013 – 23/07/2013
Alteração:
Regra de Comercialização:
  Penalidade de Energia e Desconto na TUSD/TUST:
    Adequação ao nova modalidade de comercialização: “comercialização varejista”
  Encargos:
    Alocação da geração para agentes consumidores que possuem direito de alocação de geração própria e estão representados pelo comercializador varejista

## Slide 52: Inclusão do Comercializador Varejista nas Regras de Comercialização
  Modelagem:
Produtor Independente Incentivado 50%
Varejista (CNPJ)
Comercialização Convencional
Comercialização Incentivada 50%
Comercializador Varejista Cargas Livres
Comercializador Varejista Cargas Especiais
G
G
C
C
C
C
  Criação de perfis contábeis para gestão do agente

## Slide 53: Inclusão do Comercializador Varejista nas Regras de Comercialização
  Detalhamento dos Comercializador Varejista CARGAS LIVRES:
Comercializador Varejista Cargas Livres
C
C
  Perfil da categoria comercialização e classe comercializador:
    Apuração de lastro global
  Perfil de comercializador do tipo de energia Não Especial:
    Não Especial: tipo de energia é definida pelo perfil, que deve estar coerente com o tipo de requisito energético das cargas
  Perfil Comercializador Varejista Cargas Livres:
    Vendedor de energia Não Especial, cujo desconto resultante é o da matriz de desconto

## Slide 54: Inclusão do Comercializador Varejista nas Regras de Comercialização
  Detalhamento dos Comercializador Varejista CARGAS ESPECIAIS:
Comercializador Varejista Cargas Especiais
C
C
  Perfil da categoria comercialização e classe comercializador:
    Apuração de lastro global
  Perfil de comercializador do tipo de energia Especial:
    Especial: tipo de energia é definida pelo perfil, que deve estar coerente com o tipo de requisito energético das cargas
  Perfil Comercializador Varejista Cargas Especiais:
    Vendedor de energia Especial, cujo desconto resultante é o da matriz de desconto

## Slide 55: Inclusão do Comercializador Varejista nas Regras de Comercialização
  Possibilidade de organização do agente
Produtor Independente Incentivado 50%
Varejista (CNPJ)
Comercializador Varejista Cargas Livres
Comercializador Varejista Cargas Especiais
G
G
C
C
C
C
Contratos de Compra Externos
Repasses Contratuais Internos
Repasses Contratuais Internos
  Exceto autoprodução

## Slide 56: Inclusão do Comercializador Varejista nas Regras de Comercialização
Autoprodutor
Varejista (CNPJ)
Comercializador Varejista Cargas Livres
G
C
C
50%
200 MWh
600 MWh
200 MWh
100 MWh
Correta alocação da geração para agentes consumidores que possuem direito de alocação de geração própria e estão representados pelo comercializador varejista
Min (300 x 50% ; 200)

## Slide 57: AGENDA
BLOCO 1
1) Sazonalização de garantia física para fins de alocação do MRE e de lastro de energia
2) Aprimoramento do cálculo do desconto aplicado à TUSD/TUST
3) Lastro para o 1º ano de operação comercial de usinas sem garantia física
4) Energia de teste de autoprodutores alocada para a compensação do consumo próprio
5) Inclusão do Comercializador Varejista nas Regras de Comercialização
6) Consideração da contratação de energia de reserva no rateio de votos
7) Novo critério de rateio de inadimplência para agentes desligados
8) Demais alterações

## Slide 58: Consideração da contratação de energia de reserva no rateio de votos
Motivador:
Nota Técnica no 061/2013–SEM/SRG/ANEEL
Alteração:
  Inclusão da Quantidade Mensal do Contrato de Energia de Reserva (QM_CER) do agente como energia comercializada para fins de rateio de votos proporcional à energia comercializada
Contexto:
Regra de Comercialização vigente:
  Não considera a energia comercializada dos agentes comprometidos com a contratação de energia de reserva para o rateio de votos proporcional à energia comercializada

## Slide 59: AGENDA
BLOCO 1
1) Sazonalização de garantia física para fins de alocação do MRE e de lastro de energia
2) Aprimoramento do cálculo do desconto aplicado à TUSD/TUST
3) Lastro para o 1º ano de operação comercial de usinas sem garantia física
4) Energia de teste de autoprodutores alocada para a compensação do consumo próprio
5) Inclusão do Comercializador Varejista nas Regras de Comercialização
6) Consideração da contratação de energia de reserva no rateio de votos
7) Novo critério de rateio de inadimplência para agentes desligados
8) Metodologia de efetivação contratual em função do aporte de garantias financeiras
9) Exclusão do PLD Final das Regras de Comercialização

## Slide 60: Novo critério de rateio de inadimplência para agentes desligados
Motivador:
Audiência Pública 067/2013 – Garantias Financeiras
Contexto:
Regra de Comercialização vigente:
  Somente os agente credores arcam com a inadimplência, proporcional ao crédito
  Caso o agente inadimplente seja desligado, o valor inadimplido deve ser cobrado bilateralmente
Alteração:
Em caso do agente inadimplente ser desligado sem sucessão:
  Todos os agentes participam do rateio da inadimplência pelo percentual do rateio de votos
  Inserido o ajuste na liquidação seguinte ao do desligamento do agente

## Slide 61: AGENDA
BLOCO 1
1) Sazonalização de garantia física para fins de alocação do MRE e de lastro de energia
2) Aprimoramento do cálculo do desconto aplicado à TUSD/TUST
3) Lastro para o 1º ano de operação comercial de usinas sem garantia física
4) Energia de teste de autoprodutores alocada para a compensação do consumo próprio
5) Inclusão do Comercializador Varejista nas Regras de Comercialização
6) Consideração da contratação de energia de reserva no rateio de votos
7) Novo critério de rateio de inadimplência para agentes desligados
8) Demais alterações

## Slide 62: Metodologia de efetivação contratual em função do aporte de garantias financeiras
Motivador:
REN 531/2012 – 21/12/2012
REN 571/2013 – 23/07/2013
Alteração:
  Explicitar os cálculos que CCEE já realiza para o ajuste contratual em função do aporte insuficiente de garantias financeiras
  Ajuste contratual para CCEARs por disponibilidade apenas quando o vendedor assume o risco do MCP

## Slide 63: Exclusão do PLD Final das Regras de Comercialização
Motivador:
CNPE Nº 03 – 06/03/2013
REN 551/2013 – 14/05/2013
REN 576/2013 – 27/08/2013
Implementação CVaR na formação do PLD
  Início: 31/08/2013 | Extinção do Delta PLD
Alteração:
  Extinção do Delta PLD das Regras de Comercialização, substituindo a solução provisória (PLDfinal = PLD1)
  Extinção da CAR das Regras de Comercialização, tratando o despacho adicional como Encargo de Segurança Energética
    O rateio conforme energia comercializada

## Slide 64: AGENDA
BLOCO 2
8) Usinas Nucleares Angra I e II – CCENs
1) Rateio das Exposições Financeiras – Usinas Comprometidas CCGFs
2) Limite de repasse do custo de sobrecontratação – CCGFs e CCENs
3) Percentual de destinação da Geração – Eólicas e Biomassa
4) Devolução da Garantia Física realocada – Eólicas e Biomassa
5) Alocação da geração associada à inflexibilidade nos CCEAR-D - UTE
6) Parcela Variável referente à condição de constrained-off
7) Ajuste do preço de ressarcimento – Geração abaixo da inflexibilidade
9) 12º Leilão de Energia Nova - LEN

## Slide 65: Rateio da exposição financeira das usinas comprometidas com CCGF
Motivador:
Contribuição aceita na Audiência Pública nº 095/13 descrita na Nota técnica de Fechamento nº 135/13;
Da alteração:
Mudança na metodologia de rateio das exposições financeiras que são alvo de transferência ao agentes compradores (distribuidoras);
Agentes impactados:
Distribuidores cotistas

## Slide 66: Rateio da exposição financeira das usinas comprometidas com CCGF
Sazonalização dos CCGFs conforme perfil do SIMPLES das distribuidoras cotistas;
Exemplificação
Chart: 
| jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez
Fator Sazo - D1 | 0.082645 | 0.099174 | 0.10744 | 0.11157 | 0.10744 | 0.099174 | 0.082645 | 0.07438 | 0.066116 | 0.057851 | 0.053719 | 0.057851
Fator Sazo - D2 | 0.057851 | 0.053719 | 0.057851 | 0.066116 | 0.07438 | 0.082645 | 0.099174 | 0.10744 | 0.11157 | 0.10744 | 0.099174 | 0.082645
Declaração Simples - D1 | 100 | 120 | 130 | 135 | 130 | 120 | 100 | 90 | 80 | 70 | 65 | 70
Declaração Simples - D1 | 70 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 130 | 135 | 130 | 120 | 100

## Slide 67: Rateio da exposição financeira das usinas comprometidas com CCGF
Proporcionalização da Geração alocada a cada distribuidor de acordo com o fator de participação nas cotas-parte, assim, para determinação da exposição financeira de cada distribuidor cotista, compara-se seu contrato CCGF com a geração alocada;
Exemplificação – REGRA ATUAL
~
Usina A
G=70
D1
D2
F_CCGF1 = 50%
F_CCGF2 = 50%
G(D1) = 0,5 * 70 = 35
G(D2) = 0,5 * 70 = 35
EXPOSIÇÃO (D1) = 35 - CCGF1
EXPOSIÇÃO (D2) = 35 - CCGF2
CCGF1 ≠ CCGF2 PORTANTO, EXP(D1) ≠ EXP(D2)

## Slide 68: Rateio da exposição financeira das usinas comprometidas com CCGF
Chart: 
| jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | TOTAL
Sazo CCGF - D1 | 20.6612 | 24.7934 | 26.8595 | 27.8926 | 26.8595 | 24.7934 | 20.6612 | 18.595 | 16.5289 | 14.4628 | 13.4298 | 14.4628
Sazo CCGF - D2 | 14.4628 | 13.4298 | 14.4628 | 16.5289 | 18.595 | 20.6612 | 24.7934 | 26.8595 | 27.8926 | 26.8595 | 24.7934 | 20.6612
Geração da Usina (CCGF) | 70 | 80 | 80 | 75 | 45 | 5 | 15 | 20 | 25 | 25 | 20 | 40
PLD | 23.14 | 50.67 | 124.97 | 192.7 | 180.94 | 118.49 | 91.24 | 119.08 | 182.94 | 280.39 | 375.54 | 259.57
Exposição MCP - D1 | 331.8008 | 770.519 | 1642.1678 | 1851.3533 | -788.8087 | -2641.5436 | -1200.824 | -1023.4975 | -737.0517 | -550.3523 | -1288.0091 | 1437.2884 | -2196.9574
Exposição MCP - D2 | 718.8017 | 1062.8099 | 1021.4876 | 786.4153 | 87.8616 | -45.4029 | -129.7004 | -168.595 | -192.407 | -179.4938 | -147.9339 | -13.2231 | 2800.6198
Exemplificação – REGRA ATUAL
GF USINA = TOTAL CCGFS = 500
FATOR PARTICIPAÇÃO D1 = 50% = 250
FATOR DE PARTICIPAÇÃO D2 = 50% = 250
500
250
250
Percepção do risco Hidrológico diferenciado para cada distribuidor cotista

## Slide 69: Rateio da exposição financeira das usinas comprometidas com CCGF
Serão determinadas as exposições financeiras das usinas, e após esta determinação aplica-se o fator de participação de cada distribuidora cotista;
Exemplificação – Proposta
~
Usina A
G=70
D1
D2
F_CCGF1 = 50%
F_CCGF2 = 50%
EXPOSIÇÃO (D1) = 50% * EXP(G)
EXPOSIÇÃO (G) = 70 - ∑CCGF
EXPOSIÇÃO (D2) = 50% * EXP(G)

## Slide 70: Rateio da exposição financeira das usinas comprometidas com CCGF
Chart: 
| jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | TOTAL
Sazo CCGF - D1 | 20.6612 | 24.7934 | 26.8595 | 27.8926 | 26.8595 | 24.7934 | 20.6612 | 18.595 | 16.5289 | 14.4628 | 13.4298 | 14.4628
Sazo CCGF - D2 | 14.4628 | 13.4298 | 14.4628 | 16.5289 | 18.595 | 20.6612 | 24.7934 | 26.8595 | 27.8926 | 26.8595 | 24.7934 | 20.6612
Geração da Usina (CCGF) | 70 | 80 | 80 | 75 | 45 | 5 | 15 | 20 | 25 | 25 | 20 | 40
PLD | 23.14 | 50.67 | 124.97 | 192.7 | 180.94 | 118.49 | 91.24 | 119.08 | 182.94 | 280.39 | 375.54 | 259.57
Exposição MCP - D1 | 403.5157 | 1058.4167 | 2416.7752 | 2946.2397 | -41.1227 | -2396.7295 | -1389.3364 | -1515.5636 | -1776.4835 | -2288.3068 | -3421.7591 | 632.836 | -5371.5184
Exposição MCP - D2 | 403.5157 | 1058.4167 | 2416.7752 | 2946.2397 | -41.1227 | -2396.7295 | -1389.3364 | -1515.5636 | -1776.4835 | -2288.3068 | -3421.7591 | 632.836 | -5371.5184
Exemplificação – REGRA PROPOSTA
GF USINA = TOTAL CCGFS = 500
FATOR PARTICIPAÇÃO D1 = 50% = 250
FATOR DE PARTICIPAÇÃO D2 = 50% = 250
500
250
250
Percepção do risco Hidrológico equânime para todos os distribuidores cotistas;

## Slide 71: AGENDA
BLOCO 2
8) Usinas Nucleares Angra I e II – CCENs
1) Rateio das Exposições Financeiras – Usinas Comprometidas CCGFs
2) Limite de repasse do custo de sobrecontratação – CCGFs e CCENs
3) Percentual de destinação da Geração – Eólicas e Biomassa
4) Devolução da Garantia Física realocada – Eólicas e Biomassa
5) Alocação da geração associada à inflexibilidade nos CCEAR-D - UTE
6) Parcela Variável referente à condição de constrained-off
7) Ajuste do preço de ressarcimento – Geração abaixo da inflexibilidade
9) 12º Leilão de Energia Nova - LEN

## Slide 72: Limite de repasse do custo de sobrecontratação - CCGFs e CCENs
Motivador(es):
Decreto n° 7.945/13 e Audiência Publica nº 078/11 (NT abertura 343/13 SRE_ANEEL)
Da alteração:
Inserção das novas modalidades contratuais ,CCGF e CCEN, na composição do portfólio das concessionarias de distribuição;
Alteração do Limitador de Repasse de sobrecontratação de 103% para 105%;
Agentes impactados:
Distribuidores

## Slide 73: Limite de repasse do custo de sobrecontratação - CCGFs e CCENs
Inserção dos Contratos CCGF e CCEN
Para atendimento a cem por cento de seu mercado as concessionária de distribuição poderão constituir portfólio de contratos através de:
Leilões Regulados (CCEARs) – Energia Existente, Energia Nova, Fonte Alternativa ou Projetos de Geração indicados pelo CNPE;
Geração Distribuída oriunda de Chamada Pública ou de Processo de Desverticalização;
Leilões de Ajuste;
Contratos Bilaterais anteriores à Lei 10.848/04 (atual CCEAL);
Contrato de Cota de Garantia Física (CCGF)
Contrato de Cota de Energia Nuclear (CCEN)
Energia de Itaipu;
Proinfa; e
Geração Embutida.
NT fechamento nº 510/13 – SER/ANEEL

## Slide 74: AGENDA
BLOCO 2
8) Usinas Nucleares Angra I e II – CCENs
1) Rateio das Exposições Financeiras – Usinas Comprometidas CCGFs
2) Limite de repasse do custo de sobrecontratação – CCGFs e CCENs
3) Percentual de destinação da Geração – Eólicas e Biomassa
4) Devolução da Garantia Física realocada – Eólicas e Biomassa
5) Alocação da geração associada à inflexibilidade nos CCEAR-D - UTE
6) Parcela Variável referente à condição de constrained-off
7) Ajuste do preço de ressarcimento – Geração abaixo da inflexibilidade
9) 12º Leilão de Energia Nova - LEN

## Slide 75: Percentual de destinação de Geração ao produto para usinas eólicas e a biomassa comprometidas com CCEAR por disponibilidade ou CER
Motivador(es):
Contribuição na Audiência Pública nº 095/13. Na ocasião a proposta não foi aceita, porém ficou como recomendação de melhoria para a regras versão jan/14.
Da alteração:
Alteração na aplicação do percentual declarado para atendimento aos produtos;
Agentes Impactados:
Usinas à Biomassa (IB, IIB e III) comprometidas com CCEAR-D ou CER, e usinas Eólicas comprometidas no 2º LFA

## Slide 76: Percentual de destinação de Geração ao produto para usinas eólicas e a biomassa comprometidas com CCEAR por disponibilidade ou CER
REGRA ATUAL
Problema: Incerteza na aplicação do Percentual declarado para atendimento ao Produto (PD_PROD);
Exemplo – Usina Biomassa (IB,IIB ou III) , CCEAR-D e não comprometida 100% de sua GF;
Alocação da Geração parcela comprometida
Declaração(agente) do PD_PROD
PD_PROD
50%
Geração Verificada Total
Garantia Física - Sazonalizada
Geração disponível
100
GF – Disponível
80
Aplicação no menor valor entre Geração e GF
Alocação da Geração parcela comprometida
Alocação Final
Alocação - 40
80 x 0,50
50% de Geração ou GF?

## Slide 77: Percentual de destinação de Geração ao produto para usinas eólicas e a biomassa comprometidas com CCEAR por disponibilidade ou CER
REGRA PROPOSTA
Aplicação do Percentual declarado para atendimento ao Produto (PD_PROD) sempre na geração livre disponível para alocação ao produto, limitado a GF disponível para alocação;
Exemplo – Usina Biomassa (IB,IIB ou III) , CCEAR-D e não comprometida 100% de sua GF;
Alocação da Geração parcela comprometida
Declaração(agente) do PD_PROD
PD_PROD
50%
Geração Verificada Total
Garantia Física - Sazonalizada
Geração disponível
100
GF – Disponível
80
Aplicação sempre na Geração – (0,5x100 = 50)
Alocação da Geração parcela comprometida
Alocação Final
Alocação - 50
mínimo (50,80)
Verificação de cobertura de lastro GF
Elimina-se o risco do agente errar a intenção de destinação

## Slide 78: AGENDA
BLOCO 2
8) Usinas Nucleares Angra I e II – CCENs
1) Rateio das Exposições Financeiras – Usinas Comprometidas CCGFs
2) Limite de repasse do custo de sobrecontratação – CCGFs e CCENs
3) Percentual de destinação da Geração – Eólicas e Biomassa
4) Devolução da Garantia Física realocada – Eólicas e Biomassa
5) Alocação da geração associada à inflexibilidade nos CCEAR-D - UTE
6) Parcela Variável referente à condição de constrained-off
7) Ajuste do preço de ressarcimento – Geração abaixo da inflexibilidade
9) 12º Leilão de Energia Nova - LEN

## Slide 79: Devolução da Garantia física realocada ao produto (CCEAR-D ou CER) para usinas eólicas e biomassa
Motivador:
Contribuição na Audiência Pública nº 095/13. Na ocasião a proposta não foi aceita, porém ficou como recomendação de melhoria para a regras versão jan/14.
Da alteração:
Realocação da Garantia Física disponibilizada pelo agente para atendimento aos produtos;
Agentes Impactados:
Usinas à Biomassa (IB, IIB e III) comprometidas com CCEAR-D ou CER, e usinas Eólicas comprometidas no 2º LFA

## Slide 80: Devolução da Garantia física realocada ao produto (CCEAR-D ou CER) para usinas eólicas e biomassa
REGRA ATUAL
Garantia Física uma vez disponibilizada para lastrear a geração não retorna para composição de lastro livre;
Exemplo – Usina Biomassa (IB,IIB ou III) , CCEAR-D e não comprometida 100% de sua GF;
ALOCAÇÃO
Declaração(agente) do PD_PROD
PD_PROD
100%
GERAÇAÕ
GF
SAZONALIZADA
Geração disponível
100
GF – Disponível
80
Aplicação no menor valor entre Geração e GF
Alocação da Geração parcela comprometida
(320)
Alocação Final
Alocação - 40
Necessidade anual de atendimento
(360)
500
400
320
80x100%
GF disponibilizada e não utilizada NÃO retorna para composição de lastro no ACL
GF não liberado
80-(360-320)=40
Geração não utilizada é liberada – Liquidada no MCP

## Slide 81: Devolução da Garantia física realocada ao produto (CCEAR-D ou CER) para usinas eólicas e biomassa
REGRA PROPOSTA
Garantia Física não utilizada é liberada e retorna ao ambiente livre para composição de lastro;
Exemplo – Usina Biomassa (IB,IIB ou III) , CCEAR-D e não comprometida 100% de sua GF;
ALOCAÇÃO
Declaração(agente) do PD_PROD
PD_PROD
100%
GERAÇAÕ
GF
SAZONALIZADA
Geração disponível
100
GF – Disponível
80
Aplicação no menor valor entre Geração e GF
Alocação da Geração parcela comprometida
(320)
Alocação Final
Alocação - 40
Necessidade anual de atendimento
(360)
500
400
320
80x100%
Liberação de 40 para composição de lastro

## Slide 82: AGENDA
BLOCO 2
8) Usinas Nucleares Angra I e II – CCENs
1) Rateio das Exposições Financeiras – Usinas Comprometidas CCGFs
2) Limite de repasse do custo de sobrecontratação – CCGFs e CCENs
3) Percentual de destinação da Geração – Eólicas e Biomassa
4) Devolução da Garantia Física realocada – Eólicas e Biomassa
5) Alocação da geração associada à inflexibilidade nos CCEAR-D - UTE
6) Parcela Variável referente à condição de constrained-off
7) Ajuste do preço de ressarcimento – Geração abaixo da inflexibilidade
9) 12º Leilão de Energia Nova - LEN

## Slide 83: Alocação da geração associada à inflexibilidade
Motivador(es):
Aprimoramento motivado por contribuições dos agentes
Da alteração:
A inflexibilidade contratual, quando atendida, possibilitará ao agente vendedor se apropriar da energia inflexível gerada, recebendo sua valoração no MCP.
O agente precisará cumprir o comprometimento com todos os conjuntos produto/leilão para ter liberada a sua geração inflexível.
Agentes Impactados:
Usinas térmicas com modalidade de despacho de IA e IIA, comprometidas com CCEAR-D anteriores a 2011;

## Slide 84: Alocação da geração associada à inflexibilidade
Chart: Atendimento da Inflexibilidade
| jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez
Geração inflexível no mês | 100 | 300 | 150 | 600 | 520 | 400 | 500 | 300 | 800 | 200 | 350 | 150
Geração inflexível total | 100 | 400 | 550 | 1150 | 1670 | 2070 | 2570 | 2870 | 3670 | 3870 | 4220 | 4370
Geração Inflexível Contratual | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600
GFOM
G_DISP
Geração Total
Geração Disponível para alocação aos produtos
Geração inflexível
Regra Vigente
GFOM – Geração Fora da Ordem de Mérito

## Slide 85: Alocação da geração associada à inflexibilidade
Chart: Destinação da Inflexibilidade
| jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez
Geração inflexível total | 100 | 400 | 550 | 1150 | 1670 | 2070 | 2570 | 2870 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600
MCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 270 | 620 | 770
Geração Inflexível Contratual | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600
GFOM
G_DISP
Geração Total
Geração Disponível para alocação aos produtos
G_INF
MCP
Regra Proposta
GFOM – Geração Fora da Ordem de Mérito
G_INF – Geração Inflexível

## Slide 86: AGENDA
BLOCO 2
8) Usinas Nucleares Angra I e II – CCENs
1) Rateio das Exposições Financeiras – Usinas Comprometidas CCGFs
2) Limite de repasse do custo de sobrecontratação – CCGFs e CCENs
3) Percentual de destinação da Geração – Eólicas e Biomassa
4) Devolução da Garantia Física realocada – Eólicas e Biomassa
5) Alocação da geração associada à inflexibilidade nos CCEAR-D - UTE
6) Parcela Variável referente à condição de constrained-off
7) Ajuste do preço de ressarcimento – Geração abaixo da inflexibilidade
9) 12º Leilão de Energia Nova - LEN

## Slide 87: Parcela variável referente à condição de constrained-off
Motivador(es):
Aprimoramento da Regra
Da alteração:
Alteração na determinação da Receita Variável de usinas termoelétricas despachadas por restrição de operação na modalidade Constrained-off;
Agentes Impactados:
Usinas termoelétricas (IA e IIA) comprometidas com CCEAR-D e distribuidores (compradores).

## Slide 88: Parcela variável referente à condição de constrained-off
REGRA ATUAL
Usinas despachadas por restrição de operação na modalidade constrained-off recebem receita variável mesmo não tendo gerado;
Exemplo – Usina UTE (IA e IIA) – despachada constrained-off, comprometida com CCEAR-D
Chart: 
| m
DOMP | 1000
Geração Verificada | 0
CONTRATO REGULADO | 700
PLD = 140
CVU = 100
Comprador (distribuidora)
Encargo = 1000 (DV*) x (140-100) = R$ 40.000
Pagamento de Receita Variável = 1000 * 100 = R$ 100.000 (pagamento)
Custo total da Distribuidora(Encargo – RV)
40.000 -100.000 = R$ -60.000
DV* - Disponibilidade Verificada
A proposta é a exclusão da parcela de pagamento de RV referente a Restrição de operação na modalidade constrained-off para usinas UTEs (IA e IIA) comprometidas com CCEAR-D

## Slide 89: Parcela variável referente à condição de constrained-off
REGRA ATUAL
Usinas despachadas por restrição de operação na modalidade constrained-off recebem receita variável mesmo não tendo gerado;
Exemplo – Usina UTE (IA e IIA) – despachada constrained-off, comprometida com CCEAR-D
Chart: 
| m
DOMP | 1000
Geração Verificada | 0
CONTRATO REGULADO | 700
PLD = 140
CVU = 100
Comprador (distribuidora)
Encargo = 1000 (DV*) x (140-100) = R$ 40.000
Pagamento de Receita Variável = 0
Custo total da Distribuidora(Encargo – RV)
40.000 - 0 = R$ 40.000
DV* - Disponibilidade Verificada

## Slide 90: AGENDA
BLOCO 2
8) Usinas Nucleares Angra I e II – CCENs
1) Rateio das Exposições Financeiras – Usinas Comprometidas CCGFs
2) Limite de repasse do custo de sobrecontratação – CCGFs e CCENs
3) Percentual de destinação da Geração – Eólicas e Biomassa
4) Devolução da Garantia Física realocada – Eólicas e Biomassa
5) Alocação da geração associada à inflexibilidade nos CCEAR-D - UTE
6) Parcela Variável referente à condição de constrained-off
7) Ajuste do preço de ressarcimento – Geração abaixo da inflexibilidade
9) 12º Leilão de Energia Nova - LEN

## Slide 91: Ajuste do Preço de Ressarcimento devido à Geração Abaixo da Inflexibilidade Contratada – PRIC
Motivador:
Voto do processo 48500.002381/2013-80, decorrente do Despacho nº 2.724/13.
A NT de abertura n° 108 SEM/ANEEL da AP 095/13 determina a implementação na versão de regra de jan/14.
Da alteração:
O PRIC, na regra atual é calculado baseado no PLD e CVU médios do mês de Janeiro;
Determinação: Utilização do PLD e CVU médios do ano de referência;
Agentes Impactados:
Usinas térmicas com modalidade de despacho IA e IIA, comprometidas com CCEAR-D anteriores a 2011;

## Slide 92: PRIC - Regra atual
Regra atual de valoração do Ressarcimento devido por geração abaixo da inflexibilidade contratual anual;
Valores apurados sempre no submercado onde esta localizada a usina;
Comprometimento de INFLEX anual
Geração para atendimento de INFLEX anual
Insuficiência – Ressarcimento
Ano de Referência - f
Janeiro
Mês de apuração
PRIC
PLD médio de Janeiro
CVU médio de Janeiro

## Slide 93: PRIC – Regra Proposta
Regra proposta em consonância com determinação da ANEEL;
Comprometimento de INFLEX anual
Geração para atendimento de INFLEX anual
Insuficiência – Ressarcimento
Ano de Referência - f
Janeiro
Mês de apuração
PRIC
PLD médio do ano de referencia
CVU médio do ano de referencia

## Slide 94: AGENDA
BLOCO 2
8) Usinas Nucleares Angra I e II – CCENs
1) Rateio das Exposições Financeiras – Usinas Comprometidas CCGFs
2) Limite de repasse do custo de sobrecontratação – CCGFs e CCENs
3) Percentual de destinação da Geração – Eólicas e Biomassa
4) Devolução da Garantia Física realocada – Eólicas e Biomassa
5) Alocação da geração associada à inflexibilidade nos CCEAR-D - UTE
6) Parcela Variável referente à condição de constrained-off
7) Ajuste do preço de ressarcimento – Geração abaixo da inflexibilidade
9) 12º Leilão de Energia Nova - LEN

## Slide 95: Usinas Nucleares Angra 1 e 2 – Contratos de Cotas de Energia Nuclear – CCEN;
Motivador(es):
Lei 12.111/09 – A partir de janeiro de 2013 energia comercializada por meio de cotas.
Resolução nº 530/13 - Operacionalização das cotas-parte
Da alteração:
As REN estabelece que o novo tratamento das usinas Nucleares deve ter início em janeiro de 2013;
Os dispostos estão sendo cumpridos desde a data indicada, sendo sua inclusão na regra prevista para janeiro de 2014. Atualmente o mecanismo funciona por MAC (Mecanismo Auxiliar de Cálculo);
Agentes Impactados:
Distribuidores cotistas
Agente Vendedor (Eletronuclear).

## Slide 96: Usinas Nucleares Angra 1 e 2 – Contratos de Cotas de Energia Nuclear – CCEN;
Das Cotas:
As cotas-parte representam o percentual da energia proveniente das Usinas, a ser alocado a cada Distribuidora, calculada pela razão entre seu mercado faturado e a soma dos mercados faturados de todas as Distribuidoras;
As cotas-parte relativas aos anos de 2013 a 2018 serão consideradas pelos valores do mercado cativo faturado entre os períodos de setembro 2011 e agosto de 2012;
Distribuidoras pertencentes ao sistema isolado com previsão de interligação ao SIN dentro do horizonte avaliado serão consideradas no rateio das cotas-parte a partir do ano subsequente ao da previsão de sua interligação;
Caso a interligação não ocorra no ano previsto, as cotas-parte definida para a distribuidora não interligada serão distribuídas para as demais distribuidoras na proporção de suas cotas-parte;
Valores das cotas-parte presentes na REH n° 1407/12.

## Slide 97: Usinas Nucleares Angra 1 e 2 – Contratos de Cotas de Energia Nuclear – CCEN;
Aspectos gerais da contratação:
O gerador é responsável pela operação e manutenção das usinas;
O gerador não poderá comercializar quaisquer montantes de energia e potência referentes às Usinas fora do âmbito da contratação prevista;
Os resultados financeiros no Mercado de Curto Prazo – MCP associados às usinas serão assumidos pelas distribuidoras, na proporção das suas cotas-partes;
As usinas estarão sujeitas ao despacho do ONS com base no CVU declarado, inclusive aos despachos realizados fora da ordem de mérito por razões elétricas ou energéticas.
Em caso de ocorrências de encargos, restrição de operação ou segurança energética, estes serão rateados às distribuidoras na proporção de suas cotas-parte;
A Sazonalização da Garantia Física, para fins de lastro, das usinas será obtida a partir da discretização uniforme (FLAT) – conforme REN nº 584/13.

## Slide 98: Usinas Nucleares Angra 1 e 2 – Contratos de Cotas de Energia Nuclear – CCEN;
Montantes contratados e sua operacionalização:
O montante anual de energia disponível pra venda das usinas terá como base as garantias físicas apuradas descontado consumo interno e perdas da rede básica (histórico de 36 meses);
Ao montante anual serão aplicadas as cotas-partes de forma a obter o montante contratado anual de cada distribuidora;
Será criado um novo tipo de contrato chamado Contratos de Cotas de Energia Nuclear – CCEN;
A Sazonalização dos contratos será FLAT, e a modulação seguirá o perfil de carga de cada distribuidora;
O CCEN será registrado no submercado do Vendedor;
Os eventuais riscos financeiras trazidos pela diferença de preços entre submercados poderão ser mitigados através do alivio de exposições.

## Slide 99: Usinas Nucleares Angra 1 e 2 – Contratos de Cotas de Energia Nuclear – CCEN;
Montantes contratados e sua operacionalização:
Os contratos do tipo CCEN serão considerados como lastro de energia e potência para os distribuidores;
O agente vendedor (Eletronuclear) será isento de verificações no que tange a penalidade de lastro de energia e potência.

## Slide 100: Usinas Nucleares Angra 1 e 2 – Contratos de Cotas de Energia Nuclear – CCEN;
Chart: 
| jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez
Geração Verificada | 1000 | 700 | 800 | 1200 | 950 | 1000 | 950 | 800 | 1200 | 800 | 700 | 1000
GF | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700
Entrega anual e a remuneração do Gerador:
A receita de Venda será composta por três parcelas:
  Receita fixa (definida na REH n° 1405/12);
  Parcela Variável;
  Ressarcimento;
∑G
∑GF
PV
Caso G>GF
50% * PV(MWh) * PLDméd(anual)

## Slide 101: Usinas Nucleares Angra 1 e 2 – Contratos de Cotas de Energia Nuclear – CCEN;
Chart: 
| jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez
Geração Verificada | 1000 | 700 | 800 | 1200 | 950 | 1000 | 950 | 800 | 1200 | 800 | 700 | 1000
GF | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200
Entrega anual e a remuneração do Gerador:
A receita de Venda será composta por três parcelas:
  Receita fixa (definida na REH n° 1405/12);
  Parcela Variável;
  Ressarcimento;
∑G
∑GF
RESS
Caso G<GF
RESS(MWh) * Máx (PLDméd; RFunitária)
  Tanto a Parcela Variável quanto Ressarcimento serão pagas em parcelas mensais.

## Slide 102: Usinas Nucleares Angra 1 e 2 – Contratos de Cotas de Energia Nuclear – CCEN;
Faturamento Bilateral e Liquidação:
O faturamento do gerador, relativo as Receitas de Venda da usinas, será realizada com base no Mapa de Liquidação Financeira da Receita de venda de Angra I e Angra II, ou seja, existirá um liquidação especifica para este fim;
As receitas fixas serão reajustadas anualmente;
Os custos administrativos, financeiros e tributários associados à operacionalização da liquidação financeiro são de responsabilidade do gerador;
Os recursos financeiros associados à Liquidação Financeira da Receita de Venda de Angra I e II poderão ser utilizados para abater eventuais valores inadimplidos pelo gerador, junto à CCEE;
Na ocorrência de inadimplência na Liquidação de Angra I e II, o agente inadimplente ficará sujeito a Multa e juros de mora;

## Slide 103: AGENDA
BLOCO 2
8) Usinas Nucleares Angra I e II – CCENs
1) Rateio das Exposições Financeiras – Usinas Comprometidas CCGFs
2) Limite de repasse do custo de sobrecontratação – CCGFs e CCENs
3) Percentual de destinação da Geração – Eólicas e Biomassa
4) Devolução da Garantia Física realocada – Eólicas e Biomassa
5) Alocação da geração associada à inflexibilidade nos CCEAR-D - UTE
6) Parcela Variável referente à condição de constrained-off
7) Ajuste do preço de ressarcimento – Geração abaixo da inflexibilidade
9) 12º Leilão de Energia Nova - LEN

## Slide 104: 12° Leilão de Energia Nova – LEN
Motivador(es):
Complementação da NT n° 135/13 SEM/ANEEL
Da(s) alteração(ões):
Apuração das Receitas para CCEAR-Q (Hidro)
Multa por não fechamento de Ciclo Combinado
Status apta a entrar em operação comercial
Ajuste na Receita de Venda em casos de Descasamento
Ajuste na Receita de Venda em caso de Atraso (REN165) – ponderação pela potência
Agentes Impactados:
Agentes vendedores de CCEAR provenientes do 12º LEN e Distribuidores (Compradores)

## Slide 105: 12° Leilão de Energia Nova – LEN
Apuração das Receitas para CCEAR-Q (Hidro)
Determinação da Receita Fixa atualizada;
Cálculo de atraso considera apenas as UGs que estão comprometidas com atendimento ao Leilão;
Redução da Receita fixa em função do atraso;
Apuração das parcelas da Receita de Venda (P1, P2 e P3);

## Slide 106: 12° Leilão de Energia Nova – LEN
Multa por não fechamento de Ciclo Combinado
Aplicável a usinas termoelétricas - Gás Natural
Aplicação de multa de 10% da Receita de Venda mensal, após a data limite definida no CCEAR;
Valor da multa aplicada diretamente na Receita de Venda;
Multa aplicada mensalmente até o efetivo fechamento do ciclo;
Indefinição no que tange à atribuição de constatação do não fechamento: ANEEL ou CCEE.

## Slide 107: 12° Leilão de Energia Nova – LEN
Status apta a entrar em operação comercial
Atraso da entrada em operação das instalações para acesso ao sistema de transmissão e a UG estar apta;
Tem direito a receber a RV;
Isenção da Obrigação de entrega do agente vendedor;
Proposta encaminhada sugere estender a isenção para leilões anteriores a 2011;
Após a conexão à rede o gerador terá 30 dias para entrada em operação comercial;
Se após 30 dias da conexão a UG continuar em teste, ela deixará de estar apta e será considerada em atraso.
REN 583 out/13
Período Apto
30 dias
Mês 1
Mês 2
Conexão à rede
TESTE
Contabilizado p/ Distribuidora
Atendimento do Contrato

## Slide 108: Ajuste na Receita de Venda em casos de Atraso e Descasamento
UG COMPROMETIDA
UG COMPROMETIDA
UG COMPROMETIDA
UG COMPROMETIDA
UG DESCASAMENTO
UG DESCASAMENTO
Ajuste da Receita de Venda em função da potência em atraso ou descasada
Exemplificação
UG ATRASO
Fator de descasamento = 2/4
Valoração = ICB ajustado
Fator de Atraso = 1/4
Valoração = Menor valor entre
Preço do Contrato de Recomposição
PLD de Recomposição
Preço Contrato de Venda Original ponderado
CVU (para que possuírem)
Potência Comprometida
UG NÃO COMPROMETIDA
RECEITA FIXA = RECEITA EM OP.COM. (1/4) + RECEITA EM DESCASAMENTO (1/2) + RECEITA EM ATRASO (1/4)

## Slide 109
Obrigado!